Kołobrzeg  03.08.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7071-2/07/2008

................................................................

...............................................................

................................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego  w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 16

- W przedmiarze robót drogowych parkingu dla samochodów osobowych w poz. 15 przyjęto kruszywo naturalne, zgodnie z projektem powinno być kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne. Prosimy o akceptację zmiany opisu pozycji kosztorysowej.

Odp. 1.

Proszę poprawić poz. 15 przedmiaru „B.3.2 –Bud parkingu”. Zgodnie z PW branża Drogowa na podbudowę ma być kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie.

- Jakiej grubości kostki betonowej należy wykonać nawierzchnię chodnika przy budynku zaplecza stadionu? Na przekroju konstrukcyjnym (rys.4) jest kostka grubości 6cm, natomiast w opisie do projektu drogowego (pkt.2.3.1) jest 8cm.

Odp. 2.

Przepraszamy za pomyłkę. Zgodnie z rys. 4 PW branża Drogowa i przedmiarem ma być kostka grub. 6cm.

W opisie do pkt 2.3.1(na str 9) konstrukcji nawierzchni chodnika - winno być :

„- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3 ÷4 cm

- warstwa odcinająca – piasek h=6cm”.

- Jakiej grubości warstwę odcinającą z piasku należy wykonać na chodniku przy budynku zaplecza stadionu? Na przekroju konstrukcyjnym (rys.4) podano 6cm, natomiast w opisie do projektu drogowego (pkt.2.3.1) jest 5cm.

Odp. nr 3

Zgodnie z rys. 4 PW branża Drogowa i przedmiarem ma być w-wa odcinająca o gr. 6cm. Opis poprawiono w odpowiedzi nr 2 z niniejszego zestawu pytań.

- W związku ze zmianą nawierzchni placu AGORA na kostkę betonową proszę o potwierdzenie, że podbudowę i nawierzchnię placu AGORA należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, czyli:

- warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 3cm

- kostka betonowa prostokątna grub. 8cm na podsypce piaskowej grub. 3m.

Odp. 4.

Poprawiamy opis PW branża Drogowa w pkt 2.4.1 (str 9) konstrukcji nawierzchni placu wejściowego „AGORA”, ma być:

„ - warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej  20/10 grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o grub. po zagęszczeniu 3cm

- warstwa podsypkowa piasek zagęszczany mech o gr. po zag. 5cm

- warstwa odcinająca  piasek o grubości po zagęszczeniu 6cm”.

W przedmiarze „B.3.4 Bud. placu AGORA” zmieniają się pozycje  :

- poz. 15 – ma być :

w-wa podsypkowa z piasku zag. mech . o grub. po zag. 5 cm,

- poz. 16 – ma być :

Naw-. z kostki brukowej prostok. 20/10 cm o gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 3cm

- Z jakiego materiału należy wykonać schody terenowe na placu przed stadionem AGORA. W przedmiarze robót (poz.17) są bloki kamienne. Czy w związku ze zmianą nawierzchni placu AGORA nawierzchnia schodów na być również wykonana z kostki betonowej?

Odp. 5.

Pozostają bloki kamienne. Przedmiar bez zmian.

- Nawierzchnia skateparku - jakiej grubości warstwę odsączającą należy wykonać? W opisie projektu drogowego jest 15cm, natomiast na rysunku 6b jest 20cm.

Odp. 6.

Ma być 20cm – tj. zgodnie z rys 6b i poz. 6 i 7 przedmiaru „B.3.7 Bud. naw. skateparku”. W opisie PW branża Drogowa w pkt 2.7(str 11) konstrukcji nawierzchni skateparku, opis tej warstwy ma być :

„..– warstwa odsączająca  - piasek  h=20cm po zagęszczeniu,..”

- W przedmiarze robót drogowych nawierzchni skateparku w poz. 9 jest krawężnik 12x25cm, zgodnie z opisem do projektu powinien być krawężnik 15x30cm. Prosimy o zmianę opisu pozycji kosztorysowej nr 9.

Odp. 7.

Zgoda na zmianę  przedmiaru „B.3.7 Bud. naw. skateparku” w poz. 9 ująć  „krawężnik betonowy 15x30cm”.

- Jakiej grubości warstwę odsączającą należy wykonać pod jezdnią ul. Kieleckiej? W opisie technicznym projektu drogowego (pkt.2.8) jest 20cm, natomiast na rysunku nr 4c jest 15cm.

Odp. 8.

Ma być warstwa odsączająca o grub. 15cm – zmieniamy opis. W opisie PW branża Drogowa w pkt 2.8(str 12) konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy, ma być :

„ - warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) h=3÷4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego    mechanicznie h=30cm

- warstwa odsączająca – piasek h=15cm.”

- Jakiej grubości warstwę z kruszywa łamanego należy wykonać pod jezdnią ul. Kieleckiej? W opisie technicznym projektu drogowego (pkt.2.8) jest 25cm, natomiast na rysunku nr 4c jest 30cm.

Odp.9.

Ma być warstwa o grub. 30cm – zmieniony opis – Odp.8.

- Jakiej grubości warstwę odsączającą należy wykonać pod nawierzchnią zatok postojowych przy ul. Kieleckiej? W opisie technicznym projektu drogowego (pkt.2.8) jest 15cm, natomiast na rysunku nr 4c jest 10cm.

Odp.10.

Ma być 10 cm – zmieniamy opis. W opisie PW branża Drogowa w pkt 2.8(str 12) konstrukcji nawierzchni  zatok postojowych, ma być :

„ - warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) h=3÷4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego    mechanicznie h=25cm

- warstwa odsączająca – piasek h=10cm.”

- Jakiej grubości warstwę z kruszywa łamanego należy wykonać pod nawierzchnią zatok postojowych przy ul. Kieleckiej? W opisie technicznym projektu drogowego (pkt.2.8) jest 25cm, natomiast na rysunku nr 4c jest 10cm.

Odp.11.

Na rys 4c warstwa podbudowy ma grub. 25cm a nie 10cm. Zgonie z opisem PW branża Drogowa i rys 4c ma być 25cm.

- Jakiej grubości warstwę odsączającą należy wykonać pod nawierzchnią chodników przy ul. Kieleckiej? W opisie technicznym projektu drogowego (pkt.2.8) jest 5cm, natomiast na rysunku nr 4c jest 6cm.

Odp.12.

Ma być 6 cm – zmieniamy opis. W opisie PW branża Drogowa w pkt 2.8(str 12) konstrukcji nawierzchni  chodnika, ma być :

„ - warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) h=3÷4cm,

- warstwa odcinająca – piasek h=6cm.”

- Jakiej grubości kostkę betonową należy ułożyć na chodnikach przy ul. Kieleckiej? W opisie technicznym projektu drogowego (pkt.2.8) jest 8cm, natomiast na rysunku nr 4c jest 6cm.

Odp.13.

Ma być 6cm zgodnie z rys 4c, przedmiarem i poprawionym opisem (odp. 12).

- Jakiej grubości warstwę odsączającą należy wykonać pod jezdnią ul. Śliwińskiego? W opisie technicznym projektu drogowego (pkt.2.1) jest 20cm, natomiast w przedmiarze robót (poz.21+poz.22) jest 15cm?

Odp.14

Ma być 20cm zgodnie z opisem.  W poz. 22 przedmiaru „B.3.1. Przebud. ul. Śliwińsk.” należy zwiększyć mnożnik na  x10 (zamiast x5).

- Z jakiego materiału oraz jakiej grubości podbudowę zasadniczą należy wykonać pod jezdnią ul. Śliwińskiego? W opisie technicznym projektu drogowego (pkt.2.1) jest kruszywa łamane grub.30cm, natomiast w przedmiarze robót (poz.27) jest kruszywo naturalne grub.20cm?

Odp.15

Podbudowa ma być z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

o grub. 30 cm. W przedmiarze „B.3.1. Przebud. ul. Śliwińsk.” dodać uzupełniającą pozycję (do poz. 27 – z poprawionym materiałem):

poz. : -„ Warstwa dolna podbudowy z kruszywa

łamanego o grubości 10 cm              m2  =326,62+912,38=1.239,00”

- Z jakiej kostki należy wykonać nawierzchnię jezdni ul. Śliwińskiego? W opisie technicznym projektu drogowego (pkt.2.1) jest kostka kamienna granitowa 8/10cm, natomiast w przedmiarze robót (poz.28) jest kostka betonowa grub.8cm?

Odp.16.

Ma być zgodna z PW branża Drogowa, tj.: kostka kamienna granitowa 8/10cm.

Poprawić poz. 28 „B.3.1. Przebud. ul. Śliwińsk.” do wyceny ująć w/w kostkę.

- Z jakiej kostki należy wykonać nawierzchnię ścieżki rowerowej przy ul. Śliwińskiego? W opisie technicznym projektu drogowego (pkt.2.1) jest kostka betonowa bezfazowa grub.6cm, natomiast w przedmiarze robót (poz.34) jest kostka betonowa bezfazowa grub.8cm?

Odp.17.

Poprawiamy opis, przyjmując dla ścieżki rowerowej grubość kostki 8cm (dla chodnika kostka 6 cm). Poz. .34 przedmiaru bez zmian – pzostaje aktualna.

- Jakiej grubości warstwę odsączającą z piasku należy wykonać pod nawierzchnią promenady? W opisie technicznym projektu drogowego (pkt.2.1) jest 20cm, na rysunku nr 5 jest 10cm, natomiast w przedmiarze robót (poz.37+poz.38) jest 6cm.

Odp.18.

Ma być 10 cm. Poprawiamy w PW branża Drogowa na str 5 opis konstrukcji promenady na:  „-warstwa odsączająca – piasek  h=10cm” .

- W przedmiarze robót drogowych przebudowy ul. Śliwińskiego nie ujęto warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego grub.15cm pod nawierzchnią promenady w ilości 2.108,30m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.19.

W przedmiarze „B.3.1. Przebud. ul. Śliwińsk.” wprowadzamy zmiany:

- Proszę dodać uzupełniającą pozycję dotyczącą wyceny warstwy podbudowy ;

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego

o grubości po zagęszczeniu 15 cm                         m2=2.108,30

- Zmieniamy poz.38 : zamiast dodatku do warstwy cem-piaskowej 3 cm wstawić:

poz. 38 -  warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu

10 cm w korycie zagęszczana mechanicznie         m2=2.108,30

Wycenę z uwzględnieniem powyższych zmian uwzględnić w rozdz. III Formularzu Cenowym PW-Drogowy dział 1. Przeb. ul. Śliwińskiego… .

- W poz.39 przedmiaru robót drogowych przebudowy ul. Śliwińskiego jest kostka betonowa, natomiast zgodnie z projektem (opis pkt.2.1 oraz rys. nr 5) powinna być kostka kamienna 8/10cm. Prosimy o zmianę opisu pozycji kosztorysowej nr 39.

Odp.20.

Zgodnie z  opisem w PW branża Drogowa ma być kostka kamienna granitowa 8/10 cm.  W przedmiarze „B.3.1. Przebud. ul. Śliwińsk.” w poz. 39 zmienić materiał warstwy ścieralnej nawierzchni, do wyceny ująć w/w kostkę.

Z poważaniem

ZASTĘPCA  NACZELNIKA

WYDZIAŁU INWESTYCJI

mgr inż. Czesław Stoma

Otrzymuje:

wg rozdzielnika