Kołobrzeg  24.07.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7071-2/07/2008

................................................................

...............................................................

................................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego  w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 8

- Instalacje elektryczne. W rozdzielnicach RG występują układy sterowania

oświetleniem i wentylacją w toaletach. Prosimy o szczegółowe informacje, w

jaki sposób ma się odbywać sterowanie oświetleniem i wentylacją oraz

podanie typu urządzenia sterującego.

Odp. 1. Oświetlenie i wentylacja w toaletach ma być włączana poprzez czujkę ruchu. Czas zwłoki 15min. Urządzenie sterujące należy dobrać wg ilości i typów
urządzeń określonych w projekcie.

- Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej zestawu pytań i odpowiedzi nr 5. Na stronie chyba omyłkowo zamieszczony jest dwukrotnie zestaw pytań i odpowiedzi nr 6 (Uwaga. pytanie zadano w dnia 24.07.09) .

Odp. 2. Numeracja odpowiedzi:  zestaw piąty i zestaw szósty została poprawiona niezwłocznie już  w dniu  23.bm.

- Jaka powinna być murawa na boiskach  ?

Odp. 3. Należy przyjąć wysokiej jakości, gotową  darń do intensywnego użytkowania z przeznaczeniem na boiska sportowe w rolkach. Zaleca się użycie gatunków Lolium perenne i Poa pratensis. Producent trawy  powinien wystawić certyfikat przydatności zastosowanej trawy na boiska sportowe.

W zależności od grubości użytej gotowej darni (murawy w rolce) należy zwiększyć grubość warstwy okrywowej (ponad 10cm), tak aby warstwa wegetatywna posiadała łączną grubość 15cm. Układanie trawy powinien wykonać specjalistyczny podwykonawca lub producent trawy.

- Jaki rodzaj wykładziny należy ułożyć w loży honorowej (pom.2.07/A)? W tabeli na stronie 8 opisu architektonicznego podano, że wykładzinę kauczukową, natomiast na stronie 22 opisu architektonicznego przy opisie warstw posadzkowych WS7 podano, że ma to być wykładzina kauczukowa antyelektrostatyczna.

Odp. 4.  W pom. 2.07/A należy ułożyć wykładzinę kauczukową antystatyczną
zgodnie z opisami na rzucie rys.A03 i przekroju rys.A07.

Z poważaniem

NACZELNIK

WYDZIAŁU  INWESTYCJI

Krzysztof  Tkacz

Otrzymuje:

wg rozdzielnika