# CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI:

- ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

- WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

# ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zadania „Termomodernizacja przedszkola nr 3 w Kołobrzegu”.

Przedszkole nr 3 znajduje się przy ul. Unii Lubelskiej 23, nr działki 99 obręb 12 w Kołobrzegu. Przewiduje się wykonanie docieplenia i remontu budynku przedszkola oraz przebudowę instalacji sanitarnych wewnętrznych

W ramach prac należy wykonać:

- Branża budowlana

    - Przed dociepleniem ścian należy uzupełnić ubytki tynkówi wyrównać ściany pod ocieplenie zgodnie z zaleceniami producenta przyjętej technologii docieplenia.

    - Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem zaprojektowanej kolorystyki elewacji.

    - Docieplenie stropodachu.

    - Wymiana okien drewnianych na okna z profili PCV w kolorze białym.

    - Wymiana drzwi balkonowych, które umożliwiają wyjście na dach budynku przedszkola.

    - Wymiana zewnętrznych drewnianych drzwi wejściowych do budynku przedszkola na ocieplane drzwi z profili aluminiowych.

    - Naprawa istniejących schodów zewnętrznych na taras.

    - Demontaż istniejących balustrad i barierek zewnętrznych przy schodach i tarasach, na ich miejsce należy zamontować nowe projektowane przęsła.

    - Zabudowa patio wraz z konstrukcją wsporczą.

    - Instalacja odgromowa.

- Branża sanitarna

- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania:

  - wymiana rur stalowych,

  - wymiana instalacji grzejników członowych żeliwnych oraz rurowych na nowe grzejniki stalowe płytowe,

  - wymiana istniejących zaworów przy grzejnikowych na zawory termostatyczne z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną wzmocnioną  i zabezpieczoną przed manipulacją,

  - zmiana systemu odpowietrzenia instalacji c.o. z centralnego na odpowietrzniki montowane przy grzejnikach

- Modernizacja wymiennikowi (remont węzła cieplnego)

- wymiana istniejących wymienników na nowe wymienniki płytowe,

- wymiana układu uzupełniania zładu oraz automatyki węzła na dostosowaną do aktualnych wymogów MEC,

- Instalacja solarna

- Dokumentacja powykonawcza

- mapa sytuacyjna powykonawcza,

- dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami,

- badania,

- aprobaty,

- opinie,

- Dziennik Budowy,

- oświadczenie Kierownika Budowy.

Uwagi !!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) i ustawy o odpadach              (Dz. U. z 2001r. nr 39 poz. 251 z późn. zmianami).

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i projektanta.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji.

- W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Oryginał gwarancji należy dostarczyć do Zamawiającego przynajmniej 2 dni przed ustalonym terminem podpisania umowy.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Załączony kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).

10.Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania należy dostarczyć  Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

W pierwszej kolejności (w trakcie funkcjonowania przedszkola i podczas obecności dzieci - maj i I połowa czerwca) należy wykonywać roboty zewnętrzne związane m.in. z dociepleniem ścian zewnętrznych, remontem schodów zewnętrznych i inne bezpośrednio z nimi związane tj. wymiana okien. Kolejność wymiany okien w poszczególnych pomieszczeniach należy pisemnie uzgodnić z dyrekcją przedszkola przy obecności przedstawiciela Zamawiającego. Z dyrekcją przedszkola należy również ustalić czas jaki zajmie wymiana okien w poszczególnych pomieszczeniach (ilości dni).

11.Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w II połowie kwietnia.             O dokładnej dacie spotkania Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie minimum 7 dni wcześniej.

# WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy                            i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.